GoGaS gasgestookte Helderstraler type Kombimax KMI

De verwarming zal gebeuren aan de hand van een opgehangen gasgestookte helderstralers.

Iedere helderstraler zal voldoen aan de Europese normen en richtlijnen geldig in België.

De toestellen zijn opgebouwd uit een hoogwaardig roestvrij stalen verbrandingskamer.

De moderne injectors in combinatie met de keramische platen zorgen voor een bijna zo goed als stofvrije verbranding.

Elektronische ontsteking door middel van een elektrode en vlamcontrole door ionisatie.

1 of 2 traps gasklep met ½” aansluiting.

Uitlaatgassen geven warmte af aan de verbrandingskamer voor een betere verbranding.

Door middel van reflectors met hoge weerspiegelende eigenschappen bereikt de straling zonder veel moeite de te bestralen oppervlakten. Eveneens zorgt deze samen met de keramische platen voor een 20% hogere stralingsvoet ten opzichte van de standaard toestellen.

De reflectors zijn thermisch geïsoleerd.

De reflectors zijn instelbaar om een ideaal stralingspatroon te verwezenlijken.

Onderhoudsvriendelijk

Modellen:

| Model | [ . ] | KMI6 | KMI12 | KMI18 | KMI24 | KMI36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vermogen | kW | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Lengte | Mm | 480 | 850 | 1120 | 1590 | 2330 |
| Min. Ophanghoogte | m | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| Gewicht | kg | 14 | 22 | 30 | 39 | 54 |

Technische folders zijn beschikbaar via internet.

http://www.molimextherm.com